## Slide 1: Verkehrsökologie
Dipl.-Ing. Sven Lißner
2021
Alternative Mikromobilität ?

## Slide 2: Inhalt und Lernziele
Inhalt:
Was ist Mikromobilität?
Welche Formen gibt es?
Umweltfolgen von Mikromobilität
Sicherheitsaspekte
Lernziele:
Mikromobilität kennen lernen
Folgen kennen und einordnen

## Slide 3: Was ist Mikromobilität?
Unter diesem Begriff werden Fortbewegungskonzepte für kurze Strecken zusammengefasst, normalerweise die erste und letzte „Meile“ einer Fahrt. Laut einer Studie des McKinsey Center for Future Mobility wird bei etwa 60 Prozent der Autofahrten weltweit eine Strecke von unter acht Kilometern zurückgelegt, sodass diese Fahrten für Mikromobilitätslösungen in Frage kommen. [McKinsey, 2019]
Also 0-8 km Strecke sind also Mikromobilität, der Modus ist egal?
Mikromobilität (engl. Micro Mobility) ist die Bezeichnung für elektrisch angetriebene Kleinstfahrzeuge. Diese hauptsächlich elektrischen Fahrzeuge werden alternativ zu den bisher üblichen Transportmitteln genutzt. [Mobilität365, 2019]
Gemeint sind also Elektrofahrzeuge?
Notes: Wie definiert man eigentlich Mikromobilität?
Es gibt wohl noch keine allgemeingültige Definition
Eher eine Wolke möglicher Interpretationen des Wortes Mikromobilität

## Slide 4: Was ist Mikromobilität?
Mobilität kennzeichnet die Ermöglichung zur Bedürfnisbefriedigung notwendiger Ortsveränderungen
Also: Welche Möglichkeiten bieten sich mir um von Punkt A nach Punkt B zu kommen?
Das geht direkt: Door-to-Door mit dem Pkw, ist politisch aber weniger gewollt.
Alternativ kann natürlich auch das Fahrrad genutzt werden
Notes: Wir versuchen uns mal an einer eigenen Definition!
Zunächst Grundlegendes:
Mobilität kennzeichnet Ortsveränderungen zur Bedürfnisbefriedigung.
Diese kann im Zuge eines Weges mit einem Verkehrsmittel zurückgelegt werden

## Slide 5: Was ist Mikromobilität?
Nutzt man den ÖPNV wird der Weg fast zwangsläufig zu einer Wegekette
Durch die Lage von Haltestellen ergeben sich in vielen Fällen Zugangs- und Abgangswege.
Diese Wege sind zumeist recht kurz (erste bzw. letzte Meile).
In einigen Fällen aber nicht kurz genug um diese zu laufen.
Ein Verkehrsmittel für kurze Zu- und Abgangswege erfüllt per se also die Definition von Mikromobilität.
?
?
Notes: Oder im Zuge von Wegeketten mit mehreren Verkehrsmitteln
Für den ÖV spielen Zu- und Abgangswege eine große Rolle
Je geringer der Aufwand dafür, desto eher nutzen Menschen den ÖV
Für diese Zu -und Abgangswege könnte man durchaus den Begriff Mikromobilität anwenden

## Slide 6: Was ist Mikromobilität?
Wenn wir also den ÖPNV stärken wollen, brauchen wir vor allem hohen Komfort entlang der Wegekette!
Im Vor- und Nachlauf können Angebote der Mikromobilität dabei helfen.
Was braucht der Nutzer:
  FLEXIBILITÄT
  Zuverlässigkeit
  Günstige Preise
  Einfache Buchbarkeit
Quelle: Tier Mobility GmbH
Quelle: DVB AG

## Slide 7: Was ist Mikromobilität?
Welche Verkehrsmittel können dafür genutzt werden?
E-Scooter
E-Roller
E-Bikes
Sharing-Bikes
Skateboards
Monowheels
Hoverboards
Uvm.
Quelle:
dpa
Quelle: Constantin Müller
Quelle: Verena Engel
Quelle: Dirk Schmidt
Quelle: Microsoft
Notes: Welche Verkehrsmittel sind denn nun aber Teil der Mikromobilität
Von der größenseite (Mikro) sind das folgende:
Von der Mobilitätsseite können aber auch Carsharing, Ridesharing, Ridehailing oder Mitfahrgelegenheiten per se diese Definition erfüllen
Sie merken: Mikromobilität wird vor allem urban gedacht!

## Slide 8: Was ist Mikromobilität?
Privatpersonen Besitz und ggf. Mitführung von Rollern Fahrrädern etc. Große Vielfalt an Einzellösungen | Verkehrsunternehmen Angebot von Bike-sharing Diensten im Verkehrsverbund Bsp. Mobibike, DB-Bike | Privatwirtschaft Angebot von Sharing Diensten (Bike, Roller, E-Scooter) Teil von MaaS-Konzepten
Wer sind die Akteure?
Städte? – Indirekt Irgendwie auch!
Notes: Akteure:
  Privatpersonen
  Verkehrsunternehmen
  Privatwirtschaft

## Slide 9: Was ist Mikromobilität?
Gibt Betrieb in Auftrag, verkauft Leistung an Endkunden
Betreibt ÖPNV über städtisches Unternehmen, oder beauftragt Unternehmen
Gibt Sperr- und Nutzungsflächen vor
Service und Betrieb von Bike-Sharing
Daseinsvorsorge
Freiwillige Selbstverpflichtung für Angebotsqualität

## Slide 10: Was haben wir bisher gelernt?
Mikromobilität will vor allem in Wegeketten eingesetzt werden
Sie bietet sich als Lösung für die letzte Meile an.
Sie ist klein!
Sie ist vielmals elektrisch (muss es aber nicht sein)
Sie kann privat, wirtschaftlich und (teil-)öffentlich organisiert sein.
Notes: Kurzzusammenfassung

## Slide 11: Was ist Mikromobilität?
Was hat das mit Verkehrsökologie zu tun?
Es gibt zwei Auslöser:
  Den Bikesharing Boom 2016:
Notes: Für drei Jahre war zwischen 2016 und 2019 Bikesharing das was aktuell das eScooter Sharing ist.
Mit Milliarden an Venture Kapital überfluteten Anbieter den Markt in Großstädten
Die ökologische Nachhaltigkeit derartiger Ansätze soll uns im folgenden auch noch Beschäftigen!

## Slide 12: Was ist Mikromobilität?
Was hat das mit Verkehrsökologie zu tun?
Es gibt zwei Auslöser:
  Den E-Scooter-Boom ausgelöst durch die Elektrokleinstfahrzeuge – Verordnung 2019.
Notes: Das Gefühl sagt einem gerade, dass sich hier die Geschichte wiederholt.
Befeuert von Venture Capitial drängen unterschiedliche Anbieter in den Markt „Stadt“
Wie nachhaltig ist dass dann aber?
Im Prinzip wie das Bike-Sharing Fiasko, nur schlimmer!
Rund 500 e-scooter wurden im Rhein gefunden
Wir müssen also schauen, wie eine Umweltbewertung der Sharing dienste ausfällt.

## Slide 13: Elektrokleinstfahrzeuge - Verordnung
§ 1 Anwendungsbereich
Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne dieser Verordnung sind Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h, die folgende Merkmale aufweisen:
Fahrzeug ohne Sitz oder selbstbalancierendes Fahrzeug mit oder ohne Sitz,
Eine Lenk- oder Haltestange von mindestens 500 mm für Kraftfahrzeuge mit Sitz und von mindestens 700 mm für Kraftfahrzeuge ohne Sitz,
Eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt, oder von nicht mehr als 1400 Watt, wenn mindestens 60 Prozent der Leistung zur Selbstbalancierung verwendet werden.[…],
Eine Gesamtbreite von nicht mehr als 700 mm, eine Gesamthöhe von nicht mehr als 1400 mm und eine Gesamtlänge von nicht mehr als 2000 mm und
Eine maximale Fahrzeugmasse ohne Fahrer von nicht mehr als 55 kg.

## Slide 14: Elektrokleinstfahrzeuge - Verordnung
§ 2 Anforderungen an das Inbetriebsetzen
(1) Ein Elektrokleinstfahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn
es einem Typ entspricht, für den eine Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt worden ist, oder für das Fahrzeug eine Einzelbetriebserlaubnis erteilt worden ist,
es eine gültige Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge nach § 29a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung führt,
es […] mit einer Fahrzeug-Identifizierungsnummer sowie einem Fabrikschild mit folgenden Maßgaben gekennzeichnet ist:
  als Fahrzeugtyp muss auf dem Fabrikschild „Elektrokleinstfahrzeug“ angegeben sein,
  […] muss auf dem Fabrikschild die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit und die Genehmigungsnummer der Allgemeinen Betriebserlaubnis oder der Einzelbetriebserlaubnis für das Fahrzeug angegeben sein, und
es
  den Anforderungen an die Verzögerungseinrichtung nach § 4,
  den Anforderungen an die lichttechnischen Einrichtungen nach § 5 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3,
  den Anforderungen an die Einrichtung für Schallzeichen nach § 6 Satz 1 sowie
  den sonstigen Sicherheitsanforderungen nach § 7
entspricht.
Notes: Berechtigung zum Führen: Ab Vollendigung des 14. Lebensjahres

## Slide 15: Elektrokleinstfahrzeuge - Verordnung
Müssen auf dem Radweg fahren, auch wenn dieser nicht benutzungspflichtig ist!
Dürfen auch im ausgeschalteten Zustand nicht auf dem Gehweg bewegt werden.
Wenn kein Radweg da ist, darf die Straße benutzt werden
Es besteht Versicherungspflicht
Es gilt die 0,5 ‰ Grenze für Blutalkohol. Außer für Führerscheinneulinge und Menschen unter 21 Jahren (0,0‰).
Es darf niemand mitgenommen werden! Auch keine Gegenstände auf dem Trittbrett!

## Slide 16: Wer darf wo fahren?

## Slide 17: Elektrokleinstfahrzeuge - Verordnung
Die Idee ist also, dass einem neuen Mobilitätsangebot rechtlich ein Rahmen gegeben wird!
  Aber wie funktioniert das in der Praxis?
        Die Distribution ist ein Problem!
        Fahrzeuge blockieren Gehwege
        In Fußgängerzonen wird oftmals das Verbot ignoriert!
        Es kommt zu Nutzungskonflikten mit Fußgängern
        Und auch Radfahrer sind über 20 km/h Hindernisse oftmals nicht glücklich
Quelle: Clemens Rath
Quelle: Philipp Böhme

## Slide 18: Elektrokleinstfahrzeuge - Verordnung
Rund 50% der Befragten finden die Gefährte störend
Knapp 40% akzeptieren E-Scooter

## Slide 19: Wer bietet Mikromobilität an?

## Slide 20: Sharing Anbieter
Welche Anbieter gibt es in Deutschland?
11.600 Scooter an 9 Standorten (09/2019)
32.000 Scooter an 12 Standorten (09/2019)
11.500 Scooter an 7 Standorten (09/2019)
??? Scooter an 5 Standorten (09/2019)
Notes: Pricing: 1€ stargebühr und 15ct je Minute

## Slide 21: Sharing Anbieter – E-Scooter
Anzahl der E-Scooter in deutschen Städten nach Anbieter (09/2019)
Quelle: Statista, 2020
Notes: Wir haben also ein einen Konkurrenzkampf innerhalb der deutschen Großstädte zwischen den Anbietern

## Slide 22: Sharing Anbieter Fahrräder
Stand 2018

## Slide 23: Sharing Anbieter Fahrräder
Stand 2020 - Deutschland
63 Städte Stationsgebunden Auch E-Bikes | 3 Städte Free-Floating Keine E-Bikes | 43 Städte Stationsgebunden Keine E-Bikes | 7 Städte Free-Floating Geringer E-Bike Anteil | 2 Städte Free-Floating E-bikes

## Slide 24: Sharing Anbieter Fahrräder
Fahrräder und e-Bikes werden zu einer Wegwerfressource im Kampf um Marktanteile!
Quelle: velobiz.de, 2020
Quelle: theatlantic.com, 2019

## Slide 25: Anbieter Dienst-Rad
Seit 2012 sind Dienstfahrräder zur privaten Nutzung dem PKW gleichgestellt (1% - Regelung)
Seit 2019 gilt die 0,5% Regelung (im Zuge der Besserstellung von E-Autos)
Seit 2020 nur noch 0,25% des geldwerten Vorteils besteuert.
Wie funktioniert das?
Der Arbeitgeber muss an einem Dienst-Rad-Programm teilnehmen
Der Arbeitnehmer sucht sich ein Fahrrad aus und least es für 3 Jahre
Der AG bezahlt die Leasing Gebühren und zieht diese vom Bruttogehalt des AN ab
0,25% des Listenpreises werden als geldwerter Vorteil versteuert.
Der AN hat ein neues Rad, und aufgrund der gesunkenen Steuerlast fast keine Kosten
Nach 3 Jahren kann der AN überlegen, ob er das Rad zurück gibt, oder es günstig per Abschlussrate kauft.

## Slide 26: Anbieter Dienst-Rad
Im Jahr 2019 wurden bereits 220.000 Räder geleast..
In 2020 schon 350.000 Räder prognostiziert. Insgesamt ca. 700.000 Leasingräder unterwegs.
Geleast werden vor allem hochpreisige Räder (nach IBK kosten die meisten Räder über 2.500€)
80% - 90% E-Bikes!
Über die Nutzung gibt es noch keine Statistiken! (Also ob die Räder tatsächlich anstelle von PKWs verwendet werden)
Es gibt bereits Zweitverwerter, die sich um Rückläufer kümmern (aber es gibt nur wenige Rückläufer)

## Slide 27: Wie werden Mikromobilitätsangebote genutzt?
Quelle: Philipp Böhme, Constantin Müller

## Slide 28: E-Scooter
Altersverteilung E-Scooter Nutzer Portland (Quelle: PBoT, 2019)
Altersverteilung E-Scooter Nutzer Paris (Quelle: 6t –buereau de recherche, 2019)
Notes: 2 Studien: eine aus Portland 2019 und eine aus Paris 2019. Jeweils mit Befragungen von Nutzern
Publikum ist jung und eher männlich

## Slide 29: E-Scooter
Nutzungshäufigkeit E-Scooter Nutzer Portland (Quelle: PBoT, 2019)
Nutzungshäufigkeit E-Scooter Nutzer Paris (Quelle: 6t –buereau de recherche, 2019)

## Slide 30: E-Scooter
Alternative Verkehrsmittel Portland (Quelle: PBoT, 2019)
Alternative Verkehrsmittel Paris (Quelle: 6t –buereau de recherche, 2019)
Chart: Anstelle von E-Scootern verwendet:
| Fuß | Uber | Eigener Pkw | ÖPNV | kein Weg | eigenes Fahrrad | Leihfahrrad | sonstiges
Portland | 0.36 | 0.2 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02
Paris | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05

## Slide 31: E-Scooter in Dresden
(Quelle: von Rechenberg, 2020)
65% männlich
55% touristische Nutzung
33% der Wege aus Neugier

## Slide 32: E-Scooter in Dresden
(Quelle: von Rechenberg, 2020)

## Slide 33: E-Scooter in Dresden
87% der Befragten gaben an, dass Verkehrsmittelwahlverhalten habe sich nicht geändert!
7% gaben an, das Auto etwas weniger zu nutzen
5% gaben an, den ÖPNV häufiger zu nutzen
(Quelle: von Rechenberg, 2020)

## Slide 34: E-Scooter in Dresden
Tagesgang zeigt Spitzen an Nachmittag und Abend
Außerdem verstärkte Nutzung am Wochenende
1120 Wege pro Tag im Stadtgebiet = 1,85 Wege pro Scooter und Tag
Im Mittel Auslastung von 50%  die Hälfte der Scooter wurde nicht genutzt
Quelle: Poroijkow, 2020
Notes: Das sind Ergebnisse der Lime-Daten aus Dresden!

## Slide 35: E-Scooter in Dresden
Wegeweite liegt bei etwa 2,2 km
Stärkere Nutzung an Wochenenden und Feiertagen
Flottenauslastung eher gering
Quelle: Poroijkow, 2020

## Slide 36: E-Scooter in Dresden
Quelle: Poroijkow, 2020

## Slide 37: E-Scooter: Civity -Studie
Bis zu 5 Fahrten am Tag
Median bei 3,6 Fahrten am Tag
Dresden bei 3,3 Fahrten am Tag
Allerdings keine Unterscheidung zwischen reeller Nutzung und Distribution
Durchschnittliche Distanzen zwischen 1,75 – 1,96km
Verstärkte Nutzungen am Wochenende
Notes: Civity liefert den Vergleich mehrerer (deutscher) Städte und Anbieter!

## Slide 38: Zusammenfassung E-Scooter
Viele Anbieter, umkämpfter Markt
ABER: vor allem in Großstädten!
Reguliert, aber die Ausgestaltung ist noch schwierig
Genutzt, aber bisher mit wenig Nutzen
Wenn dann für kurze Wege, Freizeit, Zugang zum ÖV
Umweltprobleme durch Vandalismus

## Slide 39: Fahrradverleih in Kopenhagen
Quelle: von Harten, 2020

## Slide 40: Fahrradverleih in Kopenhagen
Quelle: von Harten, 2020
Notes: Substituiert wurden der ÖV (43%)
Fußwege (32%)
Und Wege mit dem eigenen Fahrrad
Kaum substituiert wurden Wege mit dem Pkw

## Slide 41: Fahrradverleih in Kopenhagen
Chart: Trip Length Copenhagen
Häufigkeit | 557 | 412 | 263 | 284 | 144 | 69 | 44 | 28 | 5 | 11 | 32
Kumuliert % | 0.30124 | 0.52407 | 0.66631 | 0.8199 | 0.89778 | 0.9351 | 0.9589 | 0.97404 | 0.97674 | 0.98269 | 1
Quelle: von Harten, 2020

## Slide 42: Zusammenfassung Bike-Sharing
Mehr Arbeitskontext
Entlastung von ÖV
Mittlerweile kein starker Wettkampf mehr
Auch Probleme mit Vandalismus (Umweltschäden)
Eher stärkere Kooperation mit Städten

## Slide 43: Sonstige Datenlage
Zu weiteren Mikromobilitätsangeboten gibt es bisher keine Statistiken
Allerdings dürfte deren Rolle aktuell noch sehr überschaubar sein
Auch zum Fahrrad Leasing fehlen weiterführende Statistiken.
Bewertbar sind diese Angebote also leider bisher nicht.

## Slide 44: Wie sieht die Ökobilanz von Mikromobilität aus?
Quelle: Philipp Böhme, Constantin Müller

## Slide 45: Eingangsdaten für die Ökobilanzierung
Wir versuchen eine Lebenszyklusanalyse nach DIN 14040
Prinzip Well – to – Wheel  Also der komplette Lebenszyklus wird betrachtet

## Slide 46: Sachbilanz eines E-Scooters
Chart: E-Scooter-Sachbilanz
| Aluminiumrahmen | Stahlteile | Li-ion Akku | Elektromotor | Reifen und Schläuche | Ladegerät | LED´s | Plastik | Pulverbeschichtung | Leiterplatten | Verdrahtung
 | 50.2 | 11.7 | 10 | 10 | 6.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 47: Sachbilanz eines E-Scooters
Chart: Ladegerät
| Aluminium | Ferrite | Kupfer | Stahl | Leiterplatten | Kondensator | Kunststoffe | Messing | Keramik
 | 49.8 | 12.1 | 11.7 | 8.4 | 6.9 | 5.5 | 3.9 | 1.8 | 0.1
Chart: Elektromotor
| Eisen | Aluminium | Kupfer | Polyethylen
 | 58 | 20 | 20 | 2
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 48: Sachbilanz eines E-Scooters
Berechnung Umweltauswirkungen Herstellung E-Scooter |  |  |  |  |  |  | 
Bestandteil | Masse Lime Roller in g | Lime CO2-Äquivalent in kg | Lime SO2-Äquivalent in kg | Lime TOPP-Äquivalent in kg | Lime PO4 in kg | Lime Nox in kg | Lime PM10 in kg
Aluminiumrahmen | 11,550 | 138,600 | 0,508 | 0,455 | 0,033 | 0,236 | 0,274
Stahlteile | 2,700 | 4,050 | 0,011 | 0,018 | 0,001 | 0,009 | 0,005
Li-ion (NMC111) Akku | 2,310 | 14,361 | 0,213 | 0,004 | 0,012 | 0,066 | 0,002
Elektromotor | 2,310 | 7,779 | 0,036 | 0,028 | 0,002 | 0,016 | 0,000
Reifen und Schläuche | 1,600 | 5,248 | 0,018 | 0,026 | 0,002 | 0,013 | 0,002
Ladegerät | 0,420 | 2,923 | 0,013 | 0,010 | 0,001 | 0,677 | 0,000
LEDs | 0,420 |  |  |  |  |  | 
Plastikteile | 0,420 | 1,096 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,003 | 0,000
Pulverbeschichtung | 0,420 |  |  |  |  |  | 
Leiterplatte | 0,420 | 1,764 | 0,013 | 0,007 | 0,001 | 0,005 | 0,003
Kupferdraht | 0,420 | 1,764 | 0,012 | 0,007 | 0,001 | 0,005 | 0,003
Summe | 22,990 | 177,59 | 0,827 | 0,56 | 0,053 | 1,031 | 0,289
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 49: Sachbilanz eines E-Scooters
Berechnung Umweltauswirkungen Herstellung Ladegerät |  |  |  |  |  |  |  | 
Ladegerät | Masse in kg | CO2-Äquivalent in kg | SO2-Äquivalent in kg | TOPP-Äquivalent in kg | PO4 in kg | Nox in kg | Staub in kg | prozentuale Verteilung
Gesamtgerät | 0,420 | 2,923 | 0,013 | 0,010 | 0,001 | 0,677 | 0,236 | 100
Aluminium | 0,209 | 2,510 | 0,009 | 0,008 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 49,8
Eisen | 0,051 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,1
Kupfer | 0,049 | 0,206 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 11,7
Stahl | 0,035 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 8,4
Leiterplatten | 0,029 | 0,122 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,231 | 6,9
Kondensator | 0,023 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,266 | 0,000 | 5,5
Kunststoffe | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,9
Messing | 0,007 | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,6
Keramik | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,1
Berechnung Umweltauswirkungen Herstellung Elektromotor |  |  |  |  |  |  |  | 
Elektromotor | Masse in kg | CO2-Äquivalent in kg | SO2-Äquivalent in kg | TOPP-Äquivalent in kg | PO4 in kg | Nox in kg | Staub in kg | prozentuale Verteilung
Gesamtgerät | 2,310 | 7,779 | 0,036 | 0,028 | 0,002 | 0,016 | 0,015 | 100
Eisen | 1,340 | 0,174 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 58
Aluminium | 0,462 | 5,544 | 0,020 | 0,018 | 0,001 | 0,009 | 0,011 | 20
Kupfer | 0,462 | 1,940 | 0,014 | 0,007 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 20
Polyethylen | 0,046 | 0,121 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 50: Ökobilanz eines E-Scooters
Rohdaten Berechnung Umweltauswirkungen |  |  |  |  |  |  | 
Produkt | CO2-Äquivalent in g | SO2-Äquivalent in g | TOPP-Äquivalent in g | Nox in g | PM10 in g | NH3 | PO4
1 Kg Aluminium_De_2020 | 12000,00 | 44,00 | 39,40 | 20,40 | 23,70 | 0,612 | 2,854
1 Kg Metall_Stahl_Mix_De_2020 | 1500,00 | 4,09 | 6,79 | 3,50 | 1,76 | -0,008 | 0,452
1 Kg Li-ion (NMC111) Akku | 6216,76 | 92,22 | 1,79 | 28,71 | 0,71 | 4,626 | 5,259
1 Kg Chem-OrgGummi-DE2000 | 3280,00 | 11,00 | 16,00 | 8,15 | 1,06 | 0,003 | 1,061
1 Kg-Draht_Kupfer_Leiterplatte | 4200,00 | 30,00 | 15,50 | 11,50 | 7,96 | 0,044 | 1,510
1 Kg_Draht_Kupfer_Verdrahtung | 4200,00 | 29,00 | 15,50 | 11,50 | 7,96 | 0,044 | 1,510
1 Kg MetallFe_Pellets_Import_mix_De_2020 | 130,00 | 1,48 | 1,35 | 1,02 | 0,12 | 0,000 | 0,133
1 Kg_LDPE_2020_De_Polyethylen | 2610,00 | 7,03 | 16,70 | 7,93 | 0,54 | 0,000 | 1,031
Kunststoffe | 1,91 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,048 | 0,016
Messing | 2297,00 | 100,00 | 0,14 | 19,90 | 14,30 | 2,57 | 3,4351
1 kg Steine_Erden_ Keramik | 602,00 | 1,44 | 1,84 | 1,36 | 0,11 | 0,000 | 0,177
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 51: Ökobilanz eines E-Scooters: Der Transport
Transport via Frachtschiff oder Luftfracht
Aus Shanghai nach Bremerhaven
Weiterverteilung per LKW
Umladevorgänge und Verpackung nicht berücksichtigt!
Quelle: CMA CGM
Quelle: Cekay
Quelle: Wikimedia Commons

## Slide 52: Ökobilanz eines E-Scooters: Die Nutzung
Emissionsfaktor für Strommix in Deutschland 2019 = 401g/CO2 je KWh
Stromverbrauch E-Scooter je km: 0,01kwh/km
CO2-Emissionen je km: 5g
Zusätzlich sind Ladeverluste zu beachten (20%)
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 53: Ökobilanz eines E-Scooters: Die Nutzung
Gesamtverbrauch und Ausstoß über die Nutzungsphase Ford Transit |  |  | 
Lebensdauer in Tagen | km | Verbrauch in l | CO2 Gesamtausstoß in g
28 | 0,965 | 3,352 | 8.866,234
28 | 3,701 | 12,849 | 33.987,229
28 | 6,436 | 22,346 | 59.108,224
540 | 0,965 | 64,643 | 170.991,648
540 | 3,701 | 247,799 | 655.467,984
540 | 6,436 | 430,955 | 1.139.944,320
730 | 0,965 | 87,388 | 231.155,376
730 | 3,701 | 334,987 | 886.095,608
730 | 6,436 | 582,587 | 1.541.035,840
Redistribution, Wartung und Aufladung
Annahme über die Fahrtweiten der Transporter aus eigenen Erhebungen und internationalen Studien
Über die Lebensdauer gerechnet
Quelle: imago images
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 54: Ökobilanz eines E-Scooters – Die Gesamtbilanz
Szenario | Lebensdauer | Transport | Fahrten je Tag | Fahrtweite je Fahrt | Sammlung | Fahrleistung |  |  |  |  |  |  | Co2 _Äq | So2_Äq | TOPP_Äq | NOX | PM10
 | Tage | Art | Anzahl | km | Faktor | km | Co2-Herstellung | Herstellung je km | Transport | Sammlung | Nutzung | Prüfsumme | g/pkm |  |  |  | 
1 | 28 | Seeschiff/Lkw | 1 | 1,82 | 0,2 | 51,0 | 177.585,0 | 3.484,8 | 34,56 | 25,68 | 4,95 | 3.550,0 | 3.524,33 | 16,23 | 11,02 | 1,05 | 20,24
2 | 28 | Seeschiff/Lkw | 4,6 | 1,88 | 0,2 | 242,1 | 177585,0 | 733,4 | 7,27 | 5,40 | 4,95 | 751,0 | 745,62 | 3,42 | 2,33 | 0,22 | 4,26
3 | 28 | Seeschiff/Lkw | 6,6 | 1,93 | 0,2 | 356,7 | 177585,0 | 497,9 | 4,94 | 3,67 | 4,95 | 511,5 | 507,80 | 2,33 | 1,58 | 0,15 | 2,89
4 | 90 | Seeschiff/Lkw | 1 | 1,82 | 0,2 | 163,8 | 177585,0 | 1.084,2 | 10,75 | 7,99 | 4,95 | 1.107,9 | 1.099,87 | 5,06 | 3,43 | 0,32 | 6,30
5 | 90 | Seeschiff/Lkw | 4,6 | 1,88 | 0,2 | 778,3 | 177585,0 | 228,2 | 2,26 | 1,68 | 4,95 | 237,1 | 235,38 | 1,07 | 0,73 | 0,07 | 1,33
6 | 90 | Seeschiff/Lkw | 6,6 | 1,93 | 0,1 | 1.146,4 | 177585,0 | 154,9 | 1,54 | 0,57 | 4,95 | 162,0 | 161,39 | 0,73 | 0,50 | 0,05 | 0,90
7 | 180 | Seeschiff/Lkw | 1 | 1,82 | 0,2 | 327,6 | 177585,0 | 542,1 | 5,38 | 3,99 | 4,95 | 556,4 | 552,41 | 2,53 | 1,72 | 0,16 | 3,15
8 | 180 | Seeschiff/Lkw | 4,6 | 1,88 | 0,2 | 1.556,6 | 177585,0 | 114,1 | 1,13 | 0,84 | 4,95 | 121,0 | 120,17 | 0,54 | 0,37 | 0,03 | 0,66
9 | 180 | Seeschiff/Lkw | 6,6 | 1,93 | 0,1 | 2.292,8 | 177585,0 | 77,5 | 0,77 | 0,29 | 4,95 | 83,5 | 83,17 | 0,37 | 0,25 | 0,02 | 0,45
10 | 360 | Seeschiff/Lkw | 1 | 1,82 | 0,2 | 655,2 | 177585,0 | 271,0 | 2,69 | 2,00 | 4,95 | 280,7 | 278,68 | 1,27 | 0,86 | 0,08 | 1,57
11 | 360 | Seeschiff/Lkw | 4,6 | 1,88 | 0,2 | 3.113,3 | 177585,0 | 57,0 | 0,57 | 0,42 | 4,95 | 63,0 | 62,56 | 0,27 | 0,19 | 0,02 | 0,33
12 | 360 | Seeschiff/Lkw | 6,6 | 1,93 | 0,1 | 4.585,7 | 177585,0 | 38,7 | 0,38 | 0,14 | 4,95 | 44,2 | 44,06 | 0,19 | 0,13 | 0,01 | 0,22
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 55: Ökobilanz eines E-Scooters – Die Gesamtbilanz
Chart: E-Scooter CO2-Äquivalent Emissionen in g/pkm
| 51 | 164 | 242 | 328 | 357 | 655 | 778 | Pkw | 1146 | 1557 | 2293 | 3113 | 4586
 | 3490.8436 | 1089.4523 | 738.5701 | 547.2026 | 503.0155 | 276.0778 | 233.1894 | 185 | 159.9052 | 119.0712 | 82.4291 | 62.0121 | 43.691
Quelle: Lißner, 2020

## Slide 56: Auswertung der Ökobilanzierung
Unter aktuellen Bedingungen sind E-Scooter z.T. wesentlich schlechter als Pkw in der CO2 Bilanz
Die Lebensdauer ist zu gering (Vandalismus)
Nutzung zu gering (Preis!)
Im Sharing Modell erscheint eine deutliche Verbesserung aktuell schwierig.
Gleiches gilt verkürzt auch für das E-Bike-Sharing. Allerdings sind da die Wege länger und die Lebensdauern höher!

## Slide 57: Sicherheit von Mikromobilität
Quelle: Philipp Böhme, Constantin Müller

## Slide 58: Verkehrssicherheitsaspekte
Erstes Quartal 2020 (bundesweit):
Fahrradunfälle mit Personenschäden: 12.727 Tote: 52 (0,4 Prozent) Schwerverletzte: 2052 (16,1 Prozent) Leichtverletzte: 10.431 (82,0 Prozent)
E-Scooter-Unfälle mit Personenschäden: 251 Tote: 1 (0,4 Prozent) Schwerverletzte: 39 (15,5 Prozent) Leichtverletzte: 182 (72,5 Prozent)
Quelle: Business Insider, 2020
Quelle: SZ, 2020

## Slide 59: Verkehrssicherheitsaspekte
International ergibt sich ein ähnliches Bild:
Studie aus Tempe, Arizona (Sanders, 2019)
Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Verletzung anderer
Oder nicht ausreichend sicherem Verkehrsraum,
Oder eigner Fahreignung.

## Slide 60: Fazit
Quelle: Philipp Böhme, Constantin Müller

## Slide 61: Fazit
Mikromobilität ist richtig eingesetzt eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV
Nutzungsmuster deuten aktuell aber nicht darauf hin, dass erwünschter Modal-Shift stattfindet!
Dafür viel unerwünschter Modal-Shift vom Umweltverbund
Die Organisationsform ist noch nicht stimmig.
Vieles geht, aber aktuell mit vielen unerwünschten Nebeneffekten
Städte sind aktuell eher getrieben und handeln nicht mit eigenem klaren Plan.

## Slide 62: Verkehrsökologie
Dipl.-Ing. Sven Lißner
2021
Alternative Mikromobilität ?
Grant Agreement No.:
2019-1-PL01-K1203-065244