## Slide 1: Induzierter Verkehr
2021

## Slide 2: Inhalt und Lernziele
Inhalt:
1. Herleitung des induzierten Verkehrs
2. Anwendungsbeispiele
Lernziele:
1. Begriffe primär induzierter Verkehr und sekundär induzierter Verkehr definieren
2. Elastizitäten definieren, einordnen und berechnen
3. Kurz- und langfristige, auch dynamische Wirkungen erkennen

## Slide 3: Phase 1: Grundnetz bauen
Grundnetz
Dorf
Große Stadt

## Slide 4: Phase 2: Planung mit diesen Zahlen
Planungsprognose
Dorf
Große Stadt
5 000 Fzg. normal
50 000 Fzg. normal
5 000 Fzg. normal
55 000 Fzg. normal
45 000 Fzg. normal

## Slide 5: Phase 3: Dynamische Effekte
Zählung (3 Jahre nach dem Bau)
Marktwirtschaft, Raumänderungen, mehr und längerer Verkehr
Dorf
Große Stadt
60 000 Fzg. Stau, Lärm, Abgas
10 000 Fzg. Lärm, Abgas

## Slide 6: 1. Mögliche Veränderungen durch Straßen- (neu-) bau
Verhaltensänderung | Zeitrahmen
Zeitpunkt der Fahrt | kurzfristig
Fahrtroute | kurzfristig
Zielwahl ohne Veränderung der Raumstruktur | kurzfristig
Wegeverlängerung | kurzfristig
Veränderung im Modal Split | kurzfristig
neue Fahrt | kurzfristig
Veränderung der Raumstruktur  Veränderung der Zielwahl  zwangsweise Veränderung der Zielwahl | langfristig
Angebotsveränderungen - zwangsweise Veränderung im Modal Split u. a. | langfristig

## Slide 7: Definitionen
1. Ursache im Verkehrssystem
1a) primär induzierter Verkehr:
alle kurzfristigen Reaktionen:
andere Infrastruktur  mehr/weiterer Verkehr
1b) sekundär induzierter Verkehr:
alle langfristigen Reaktionen:
andere Infrastruktur  mehr/weiterer Verkehr

## Slide 8: Verkehrszunahme bei Infrastruktur-Erweiterung
Litman, T., Victoria Transport Policy Institute (2007): Generated Traffic and Induced Travel Implications for Transport Planning, p. 4. Siehe: http://www.vtpi.org/gentraf.pdf

## Slide 9: Gründe für induzierten Verkehr
Verkehrsmenge [Fz/h]
Kosten [Euro/h]
Private Grenzkosten
2 Fahrspuren
Private Grenzkosten
3 Fahrspuren
Nachfrage
K1
K2
V1
V2

## Slide 10: Ineffiziente Allokation
Verkehrsmenge [Fz/h]
Kosten [Euro/h]
Soziale Grenzkosten
Private Grenzkosten
Nachfrage
K1
K2
V1
V2

## Slide 11: Mehr Verkehr ist besser: Logisch!
Aktionsraum I
Aktionsraum II
Dynamische Effekte: Anpassung der Raumstruktur, Läden schließen

## Slide 12: Wie kann induzierter Verkehr gemessen werden?
relative Änderung abhängige Größe
Elastizität [e bzw. e] := --------------------------------------------------------
relative Änderung unabhängige Größe
N nachher – N vorher
------------------------
N vorher
Nachfrageelastizität e bzw. e = ---------------------------------
P nachher – P vorher
----------------------
P vorher
N nachher – N vorher P vorher
= ---------------------------- * -------------------------
        N vorher P nachher – P vorher
Notes: Wichtig: Hier eine Beispielaufgabe vorrechnen!
Die Variablendefinition für N, P, x aufschreiben

## Slide 13: Achtung: Diverse Elastizitäten!
relative Änderung Nachfrage
Einkommenselastizität [e oder e] := --------------------------------------------
relative Änderung Einkommen
N nachher Bahn - N vorher Bahn
-----------------------------------
N vorher Bahn
Kreuzpreiselastizität e = --------------------------------------------
Pnachher Straße - Pvorher Straße
-----------------------------------
Pvorher Straße
N nachher Bahn - N vorher Bahn Pvorher Straße
= ----------------------------------- * -----------------------------------
N vorher Bahn Pnachher Straße - Pvorher Straße und so weiter und so fort ...

## Slide 14: Wie schnell entsteht induzierter Verkehr?
Litman, VTPI Encyclopedia, 2005, p.8
Bitte merken: Deutliche Unterschiede zwischen primärem und sekundärem induziertem Verkehr! Werte bis 100%!

## Slide 15: 2. Anwendungsbeispiele: Verkehrszunahmen
Vrtic, Milenko (2000): Sensitivitäten von Angebots- und Preisänderungen im Personenverkehr, SVI-Forschungsauftrag 44/98, Endbericht, prognos, Basel, S. II

## Slide 16: Im Zeitverlauf: Hössinger et al. (2017)

## Slide 17: Entwicklung DTV Dohnaer Straße 1995/1999

## Slide 18: Victoria Transport Policy Institute
Generated Traffic and Induced Travel – Implications for Transport Planning
Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, 12 September 2016
Quelle: http://www.vtpi.org/gentraf.pdf, Abruf am 27.09.2016

## Slide 19: Induzierter Verkehr wird im BVWP ...
... zunächst einmal überhaupt nicht berücksichtigt: Es gibt im BVWP KEINE Rückkopplung des Straßenbaus auf die Nachfrage.
Damit aber verwirklicht sich das Szenario selbst!
Zitat BMVBS:
„... die für die einzelnen Verkehrsträger ermittelten Prognosewerte müssen dann mit der Leistungsfähigkeit des Netzes abgeglichen werden. Wenn sich herausstellen sollte, daß ein Verkehrsträger die prognostizierten Verkehrsmengen aufgrund von Engpässen ... nicht abwickeln kann, muß überlegt werden, mit welchem Aufwand die Engpässe rechtzeitig beseitigt werden können ...“
Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Verkehrsbericht 2000, S. 58

## Slide 20: Es gibt aber doch irgendwo induzierten Verkehr?
Exakt. Zumindest steht es so in allen Texten.
In einem Sondergutachten wurden für die Bewertung (die ja nur über die Reihenfolge entscheidet) Zuschlagfaktoren bestimmt (aber niemand weiß, wie die berücksichtigt werden?)
Zitat BMVBS:
„Da die sekundär induzierten Verkehrsanteile in ihrer Wirkung stark von der zu Grunde liegenden Netzstruktur abhängen, erfordert deren Quantifizierung und Evaluierung eine ausführliche modellgestützte Betrachtung. Zuschlagfaktoren werden daher im Folgenden nur für die primär induzierten Verkehrsanteile und deren Wirkungen ermittelt.“
Quelle: BMVBW (1999): Induzierter Verkehr – Verfahrensanpassung, Anwendungsfälle und Zuschlagfaktoren, Stuttgart, S. 9
Sekundärer induzierter Verkehr: Einfach weggelassen!

## Slide 21: Wie wurde primär induzierter Verkehr bestimmt?
- Induktion im Güterverkehr: weggelassen
- Induktion im Schienenverkehr: weggelassen
- STASA Verkehrsmodell: Verkehrsattraktivitäten Verkehrszellen: zunächst werden 100% primärer IB bestimmt, dann aber (S. 26):
- Abzug (Beruf, Ausbildung, Geschäft, Dienstreise: keine freie Zielwahl): Rest 58,9%
- Abzug: Bei Freizeitwegen (37,7%, „Erfahrungswerte“: 15% davon sind IV-fähig)
- Abzug: bei Einkaufswegen (knapp 21%) sind 10% - IV-fähig (freie Zielwahl)
FAZIT: Zuerst allen primär induzierten Verkehrs berechnen, dann 92,3 % wegdefinieren ...
Quelle: Induzierter Verkehr - Verfahrensanpassung, Anwendungsfälle und Zuschlagfaktoren BMVBW FE 96.573/1999, Endbericht 30.8.2000

## Slide 22: Beispiel Freizeitverkehre (= 100%)
Sie dürfen mich zitieren: Das damalige Weg-Definieren des induzierten Verkehrs für das BMVBS war ein Täuschungsversuch.

## Slide 23: Und 2015? [BVU, ITP, IVV, planco 2014, S. 33]?

## Slide 24: Und 2015? [BVU, ITP, IVV, planco 2014, S. 33]?
Die Berücksichtigung des sekundär induzierten Verkehrs (d) ist in den Verkehrsprognosen nicht vorgesehen. Eine Rückkopplung zwischen Infrastruktur- bzw. Angebotsveränderungen und Strukturdaten (z.B. regionale Wirtschaft, Einwohnerentwicklung) findet in der Verkehrsprognose 2030 also nicht statt.
Im Güterverkehr wird kein induzierter Verkehr in der hier verwendeten Definition (primär induzierter Verkehr) betrachtet.
Quelle: Schubert, M.; Kluth, T.; Nebauer, G.; Ratzenberger, R. (Intraplan Consult GmbH); Kotzagiorgis, S.; Butz, B.; Schneider, W.; Leible, M. (BVU Beratergruppe Verkehr+Umwelt GmbH): Verkehrsverflechtungsprognose 2030, Los 3: Erstellung der Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen unter Berücksichtigung des Luftverkehrs, BMVI Forschungsbericht FE 96.0981/2011, Berlin, 11. Juni 2014

## Slide 25: Meckern kann jeder: Besser machen!
Jetzt bauen wir gemeinsam ein neues, besseres Modell (Dynamik, KISS !):
1. (Relative) Konstanz des Reisezeitbudgets: Jede Geschwindigkeitserhöhung wird in mehr Kilometer umgesetzt.
Beispiel: Ortsdurchfahrt, Hin-Rückfahrt Einkaufen, 0,25 €/km, 3 €/h (Student)
Vorher: Stau, 4 km, 12 km/h, also 20 Minuten: täglich 12 km (ca. 3 Wege á 4 km)
Nachher: Freie Fahrt, 40 km/h, 20 Minuten/Fahrt: täglich 40 km (ca. 3 Wege á 13 km)
Mehr als 3-mal soviel Verkehr für die selbe Mobilität - ineffizient!
Effizient werden Lösungen, die die selbe Mobilität schneller, näher, billiger, leiser, ... mit weniger Verkehr gewährleisten.
Es kommt nicht auf Vmax an sondern auf Tgesamt

## Slide 26: Bitte noch besser machen!
2. Konstanz des Zeit/Geldbudgets: Die Summe aus (Zeit und Geld) bleibt konstant.
Beispiel: Ortsdurchfahrt, Hin-Rückfahrt Einkaufen, 0,25 €/km, 3 €/h (Student)
Vorher: Stau, 4 km, 20 Minuten (12 km/h): Gesamtkosten 1€ + 1€ = 2€
Nachher: Freie Fahrt, 4 km, 6 Minuten (40 km/h): Gesamtkosten 1€ + 0,3€ = 1,3€
Ersparnis: 0,70 € werden in weitere Fahrten umgesetzt.
Bei 40 km/h gilt: 1,3€ / 4km
Ergebnis: 0,70€ / (1,3€/4km) = 2,2 km zusätzlich gefahren (3,3 Min.)
Ergo: 6,2 km; 9,3 Minuten (40km/h)
6,2 km*0,25€/km + 9 Min*3€/h = 1,5€ + 0,5€ = 2€
(Schafer, Andreas, MIT: Int. Vergleich: Zeit und Geld bleiben jeweils konstant.)
Dynamisches Zeit-Geld-Modell (Goodwin): Besser als alles heute.

## Slide 27: Oder so? Vorschlag Becker:
3. Konstanz der Generalisierten Kosten
(Zeit, Geld und Sonstiges, v.a. Komfort) Die Summe aus (Zeit, Geld und sonstigen Faktoren) bleibt konstant.
Problemlos machbar: Einfach, gut, plausibel, ökonomisch, dynamisch.
Konsequenzen:
- Man kann sich viele Berechnungen sparen, Aufträge entfallen
- Nutzerinteressen werden ganz anders interpretiert (dynamisch)
- gesellschaftliche Interessen treten mehr in den Vordergrund
- es wird weniger gebaut, mehr konzeptionell gedacht
- Computer werden unwichtiger, Planer wichtiger
- Nähe, Stadtkultur werden wichtiger, Neubau auf grüner Wiese unattraktiver

## Slide 28: Fazit: Induzierter Verkehr
Verringerung des Raumwiderstandes führt zu mehr Verkehr. Kapazitätserweiterung ist längerfristig zum Stauabbau ungeeignet.
Raumstrukturen verändern die Angebote und die Nachfrage. Genauso umgekehrt: Angebote/Nachfragen verändern Strukturen.
Attraktivere Verkehrssysteme können (nach Anpassung der Raumstrukturen und Verhaltensweisen) zu weniger Mobilität führen.
Sollen Prognosen Realität werden, dann müssen die Annahmen bzw. Maßnahmen der Prognose auch umgesetzt werden.
Sollen Prognosen verhindert werden, dann können planerische und politische Maßnahmen dagegen umgesetzt werden.
Sie sollen Argumente verstehen und einsetzen können sowie Definitionen für Effizienz entwickeln und verstehen können („ …Mobilität mit weniger Verkehr“).

## Slide 29: Zeitschrift für Verkehrswirtschaft 2016

## Slide 30: Ein Kostensenkungs-Kostenerhöhungs-Verhältnis:
Ein Kosten - Kosten – Verhältnis ist ökonomisch unsinnig, bietet mathematisch aber ungeahnte Möglichkeiten! Beispiel Ortsumfahrung:
Var0:Kostensenkungen 1000 Mio. / Baukosten 100 Mio. = „NKV“ 10,00
Kann man das ändern? Wir geben oben und unten was dazu?
Wir bauen aufwändiger und sparen Betriebskosten: + 20 Mio.
Var1: Kostensenkungen 1020 Mio. / Baukosten 120 Mio. = „NKV“ 8,50
Falsche Richtung: Oben und unten was wegnehmen:
Var2: Kostensenkungen 980 Mio. / Baukosten 80 Mio. = „NKV“ 12,25
Var3: Kostensenkungen 960 Mio. / Baukosten 60 Mio. = „NKV“ 16,00
:=
SenkungNutzerkosten+ SenkungUnfallkosten+ SenkungUmweltkosten + SenkungBetriebskosten
(Erhöhung der) Investitionskosten

## Slide 31: Induzierter Verkehr
2021
Grant Agreement No.:
2019-1-PL01-K1203-065244