## Slide 1: Tautologie der Verkehrsökologie
2021

## Slide 2: Inhalt und Lernziele
Inhalt:
1.1 Einführung, Ziele im Verkehr
1.2 Tautologie der Verkehrsökologie
Lernziele:
Die übergeordnete Zielfunktion im Verkehrswesen und Konsequenzen daraus ableiten können
Die Tautologie der Verkehrsökologie und ihre Faktoren kennen, an verschiedene Fragen anpassen und zielführend anwenden können

## Slide 3: Vorab: Was wollen wir eigentlich, Mobilität oder Verkehr?
Was ist eigentlich das primäre Ziel allen Planens und Handelns im Verkehrswesen:
Immer freie Fahrt, nie Stau, nie Parkplatzsuche, nie an der LSA warten müssen
Kostenlosen ÖPNV für alle
Vision Zero, null Unfälle
Lebenswerte Straßen, hohe Lebensqualität, autofrei
Premium SUV´s auf Steuerkosten auch für ärmere Bevölkerungsgruppen
Lebendige Innenstädte ohne Parkhäuser und Parkplätze für Autos
….
Was würden Sie sich, Ihren Kindern, Ihren Enkeln, Ihrer Firma wünschen?
Geschichtlich haben verschiedene Ziele verschiedene Epochen geprägt.

## Slide 4: 1.1 Ziele im Verkehr: 4 Phasen der Verkehrsplanung
Kurze Historie: Brücke an einem Fernweg
Dorf
Große Stadt

## Slide 5: Phase 1: Hauptziel „Grundnetz bauen“
Grundnetz
Dorf
Große Stadt

## Slide 6: Phase 2: Hauptziel „Nachfrage decken“
Nachfrage
Dorf
Große Stadt
Stau

## Slide 7: Phase 2: Ingenieurtechnische Daten
Analysedaten (Fahrzeuge je Tag)
Dorf
Große Stadt
50 000 Fzg. normal
100 000 Fzg. Stau, Lärm, Abgas
50 000 Fzg. normal
5 000 Fzg. normal

## Slide 8: Phase 2: Das schlägt der Planer vor
Planung
Dorf
Große Stadt

## Slide 9: Phase 2: … mit diesen Zahlen
Planungsprognose
Dorf
Große Stadt
5 000 Fzg. normal
50 000 Fzg. normal
5 000 Fzg. normal
55 000 Fzg. normal
45 000 Fzg. normal

## Slide 10: Phase 3: Dynamische Effekte integrativ moderieren
Zählung (3 Jahre nach dem Bau)
Marktwirtschaft, Raumänderungen, mehr und längerer Verkehr
Dorf
Große Stadt
60 000 Fzg. Stau, Lärm, Abgas
10 000 Fzg. Lärm, Abgas

## Slide 11: Phase 4: „Nachhaltige Entwicklung“
Wie geht „Nachhaltige Entwicklung“? Künftige Generationen!
Mobilität heute – weniger Umweltschäden morgen
Dorf
Große Stadt
Brücke für Rad-/Fußverkehr
Nähe, kurze Wege, Kooperation
kostenwahre (Fern-) Verkehre

## Slide 12: Vier Phasen der Verkehrsplanung / Verkehrspolitik
1. Grundnetzausbau durch den Staat
18. Jhd.  systematischer Bau von „Brücken und Chausseen“
19. Jhd.  Ausbau der Eisenbahnnetze (England, USA, Sachsen)
2. Nachfrage decken mit Einbeziehung der Nutzer
Ab 1932  Autobahnen: Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
Ab 1945  autogerechte Städte
3. Integration der direkten Umwelt
1970  „stadtgerechter Verkehr“; Verkehrsberuhigung 1980  Leitbild „integrierter Verkehr“
4. Sustainable development = für alle Zukunft
1987  Brundtland-Definition 1992  Agenda 21, UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio
Abbildungen: Ludwigeisenbahn (DB Museum Nürnberg); BAB Köln-Bonn (aref.de); autofreier Sonntag (SpiegelOnline)
Notes: .“

## Slide 13: Zurück zur Eingangsfrage: Was wollen wir eigentlich, Mobilität oder Verkehr?
Was ist eigentlich das primäre Ziel allen Planens und Handelns im Verkehrswesen:
Immer freie Fahrt, nie Stau, nie Parkplatzsuche, nie an der LSA warten müssen
Kostenlosen ÖPNV für alle
Vision Zero, null Unfälle
Lebenswerte Straßen, hohe Lebensqualität, autofrei
Premium SUV´s auf Steuerkosten auch für ärmere Bevölkerungsgruppen
Lebendige Innenstädte ohne Parkhäuser und Parkplätze für Autos
…. (alle diese Ziele sind verständlich, aber oft widersprüchlich)
Was würden Sie sich, Ihren Kindern, Ihren Enkeln, Ihrer Firma wünschen?
Vielleicht so:
Alle sollen sicher, günstig, schnell, energiesparend, leise, nah alle Ziele erreichen: Am besten wäre es, die Ziele wären alle in der Nähe. Wir wollen mobil sein!

## Slide 14: Zum normativen Hintergrund
Infrastruktur: das Angebot
Individuelle Entscheidung
Nicht zu Hause möglich: Nachfrage
Bedürfnisse
(Um-) Welt
WOFÜR? Mobilitätsbefreidigung WIE? Mit Verkehr!
Bedürfnisse Instrumente

## Slide 15: Mobilität und Verkehr: Die Begriffe sauber trennen!
Mobilität = WOFÜR
Maß für Anzahl verschiedener abgedeckter Bedürfnisse
Indikator für Zahl abgedeckter Bedürfnisse/ Anzahl von Aktivitäten/ Zahl der Wege pro Person und Tag
i.d.R. ist Mobilität unverändert auch über Gesellschaften hinweg: Gesetz vom konstanten Reisezeitbudget
Fahrzeuge, Strukturen, Wege und Instrumente sind notwendig
Verkehr = WOMIT
Instrument mit dessen Einsatz Bedürfnisse befriedigt werden
Gesamtheit aller Instrumente zur Verwirklichung von Bedürfnissen
notwendig, um Mobilität abzudecken
messbar in verschiedenen Aufwandsgrößen
Ziel: Bedürfnisse für alle sichern: Mobilität
Instrument: möglichst wenig Verkehr (wenig Aufwand=Geld, Lärm, CO2…)

## Slide 16: Der Unterschied: Bedürfnisse und Instrumente
Mobilität: Bedürfnis, Ursache, Zweck, Aufgabe
Verkehr: dienendes Instrument zur Umsetzung von Mobilität
Und was wollen wir jetzt? Wünschen Sie sich mal was:
1. Bedürfnisse für alle sichern: Menschenrecht Mobilität
2. Mit wenig Aufwand, Geld, Lärm, CO2: wenig Verkehr!
Effizient, ökonomisch! Sozial gerecht! Ökologisch!
Bedürfnisgerechte Mobilität (für alle) mit weniger Verkehr.

## Slide 17: Übrigens: Nachhaltige Verkehrsentwicklung
Brundtland-Definition
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung,
1. die die Bedürfnisse der heute Lebenden befriedigt und
2. die es künftigen Generationen ermöglicht,
(dann) ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Im Verkehrswesen:
1. Die Mobilitätsbedürfnisse aller Menschen heute decken ...
2. aber mit weniger Risiken, Externalisierungen, Abgasen,
Flächen, Lärm, Ungerechtigkeiten, Versauerungen, CO2, ...
Bedürfnisgerechte Mobilität (für alle) mit weniger Verkehr.

## Slide 18: Fazit: Zukunftsfähig ist „Sicherung der Mobilität“
Künftig muss es vor allem um Mobilität gehen:
Mobilität ist Menschenrecht: Bedürfnisse, heute und morgen
Mobilität ist etwas grundsätzlich anderes als Verkehr.
Flüssiger? Leichter? „Mehr Verkehr“ erschwert/verhindert Mobilität.
Wie viele Flughäfen/Ortsumfahrungen brauchen wir noch?
Wie viele Radwege brauchen die Städte noch, wie viele CarSharing-Stationen, wie viel Bus und Bahn? Wie viele Fußgängerbereiche, Teilhabe, Inklusion, Öffentlichkeit, Partizipation? Wie viele Pedelecs/E-Bikes und Gemeinschaftsautos und Dorfläden sichern Lebensqualität auf dem flachen Land?
DAS ist das übergeordnete Ziel allen Planens und Handelns im Verkehrswesen!

## Slide 19: 1.2 Maßnahmen bewerten
Handeln im Verkehr: - Maßnahmen entwickeln - Maßnahmen bewerten - Maßnahmen umsetzen - Monitoring und Evaluation
Wie wirkt eine Maßnahme?  lässt sich nicht eindeutig sagen ohne Berücksichtigung der Rahmenbedingungen
 vor allem abhängig von den gewählten Abgrenzungen
Welche Abgrenzungen?  sinnvolle Abgrenzungen können erst nach Bestimmung des übergeordneten Zieles bestimmt werden
Nur wer die Handlungsziele klar definiert und offenlegt, kann Maßnahmen bewerten und Akzeptanz erwarten!
Und dazu sind die grundsätzlichen Ziele vorab zu definieren (auch quantitativ!)

## Slide 20: Maßnahmen und ihre Bewertung
Handeln im Verkehr = Maßnahmen umsetzen, wenn Ziele klar sind
Man kann Maßnahmen ganz unterschiedlich systematisch gliedern und bewerten:
- nach Zuständigkeit (technisch, rechtlich, preislich, planerisch/organisatorisch ...)
- nach Ursachen (Fahrzeugbau, parkend, Kaltstart, Verdunstung, Fahrt, Rückbau ...)
- nach Einflussgrößen (Fahrzeugtechnik, Wartung, Fahrstil, Verkehrssituation ...)
- nach Verkehrsmittel (Pkw, Lkw, Diesellok, Fahrrad, Flugzeug ...)
- nach Mobilitätsbedürfnis (Einkaufen, Arbeit, Kino ...)
- nach Siedlungsstruktur (ÖV-orientiert, städtisch, ländlich ...)
- nach drei V: Ansätze Vermeiden, Verlagern, Verbessern (in dieser Reihenfolge)
- nach fünf E: Economics, Education, Enforcement, Engineering, (Evaluation)
- nach Verkehrsökologischer Tautologie (fünf Faktoren)
- nach ...

## Slide 21: Für Umwelteffekte: Tautologie der Verkehrsökologie
systematisch / wissenschaftlich alle Möglichkeiten durchgehen, z. B.:
Umweltbelastung, Abgase- und Lärmemission, Energieverbrauch, CO2 ... je Jahr
𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡𝑒𝑛/(𝑝.𝑐. 𝑝.𝑎.)
Fahrten-anzahl
𝑃𝑘𝑚/𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡
Reise- weite
𝐹𝑧𝑘𝑚/𝑃𝑘𝑚
Kehrwert Besetzungs-grad
(𝑠𝑝𝑒𝑧. 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟)/𝐹𝑧𝑘𝑚
Techn. Emissions-faktor
Fahrten-anzahl
Reise- weite
Kehrwert Besetzungs-grad
Techn. Emissions-faktor
Menschen

## Slide 22: Faktoren der Tautologie der Verkehrsökologie
Faktor 1 Anzahl der Menschen: Häufig konstant (wichtig, wenn sich Bevölkerungszahlen ändern)
Faktor 2 Anzahl der Fahrten je Kopf und Jahr: Relevant sind motorisierte Fahrten: Dynamische Effekte?
Faktor 3 Personenkilometer je Fahrt (Reiseweite): Zersiedelt oder nah? Globalisierung? Gleichwertige Lebensbedingungen? Faktor für Verhalten und Raumstruktur
Faktor 4 Kehrwert des Besetzungs-/Beladungsgrades: Besetzungsgrade entscheiden: steht u. a. für Mobilitätsmanagement
Faktor 5 technische Emissionsfaktoren (g/km): Kraftstoffqualität, Abgasreinigung, Gewicht, Motormanagement
Die Faktoren F2, F3, F4 beschreiben vor allem Verhaltenseinflüsse
(Nur!) der Faktor F5 steht für Fahrzeug- und Motorentechnik

## Slide 23: Tautologie der Verkehrsökologie
systematisch / wissenschaftlich alle Möglichkeiten durchgehen, z. B.:
Umweltbelastung, Abgasemission, Lärmemission, Energieverbrauch, CO2 ... je Jahr
(𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡𝑒𝑛 )/(𝑝.𝑐. 𝑝.𝑎.) 𝑃𝑘𝑚/𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡 𝐹𝑧𝑘𝑚/𝑃𝑘𝑚
(𝑠𝑝𝑒𝑧. 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟)/𝐹𝑧𝑘𝑚
Technik
Technik
Verhalten bzw. Raumstruktur
FAHRLEISTUNGEN IM
MOTORISIERTEN VERKEHR
Menschen

## Slide 24: Lehren daraus
Immer müssen die dynamischen Effekte dazu!
Technikänderungen ohne dazugehörige Verhaltensänderungen sind nicht sinnvoll abbildbar.
Deshalb kommt es immer auf Umfeld und Umsetzung an: Nie sind zwei Realisierungen gleich.
In der Praxis sind erwünschte Fahrzeuge/Verhaltensweisen attraktiver, unerwünschte Fahrzeuge/Verhaltensweisen unattraktiver zu machen. Also immer Push&Pull-Pakete, sonst gibt es Rebound-Effekte.
Nicht nur fragen: „Was machen wir?“, sondern auch: „Wie machen wir es?“ (Prozessorientierung).
Maßnahmenpakete auswählen mit attraktivierenden UND deattraktivierenden Elementen: push & pull- Maßnahmen  Verknüpfung mit unpopulären, aber richtigen Maßnahmen
UND IMMER: MONITORING UND EVALUATION !

## Slide 25: Wie sehr verändert sich die Umweltbelastung?
Maßnahme 1: Grüne Welle
Maßnahmenpaket 2: verbesserte Radwegeverbindung + Kraftstoffpreis erhöhen + Grüne Welle
Ziel  Reduktion der CO2-Emissionen
𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡𝑒𝑛/(𝑝.𝑐. 𝑝.𝑎.)
Fahrten-anzahl
𝑃𝑘𝑚/𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡
Reise- weite
𝐹𝑧𝑘𝑚/𝑃𝑘𝑚
Kehrwert Besetzungs-grad
(𝑠𝑝𝑒𝑧. 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟)/𝐹𝑧𝑘𝑚
Techn. Emissions-faktor
Fahrten-anzahl
Reise- weite
Kehrwert Besetzungs-grad
Techn. Emissions-faktor
Menschen
1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 0,90 = 0,90
1,00 * 1,02 * 1,10 * 1,00 * 0,90 = 1,02
1,00 * 0,67 * 0,50 * 0,80 * 0,90 = 0,24
Die Werte in den Beispielen sind fiktiv und dienen der Verdeutlichung.

## Slide 26: Fazit: Tautologie der Verkehrsökologie
Die Tautologie der Verkehrsökologie hat viele Anwendungen:
- Abschätzung von Maßnahmenwirkungen
- Abschätzung von push&pull-Maßnahmenpaketen
- sinnvolle Gliederung aller möglichen Einflussfaktoren
- Ansatz für ein (grobes) Modell, beliebig verfeinerbar
- erlaubt Prognosen, kann kontraproduktive Effekte identifizieren
Die Tautologie müssen Sie kennen, aber auch auf spezifische Probleme anpassen können.
Sie sollen - je nach Aufgabe und Definitionsbereich – die passende Struktur und die passenden Alternativoptionen auswählen können.
Sie sollen wissen, dass jedes Problem genau eine passende Abgrenzung hat.
Unpassende Abgrenzung  irreführendes Ergebnis

## Slide 27: Tautologie der Verkehrsökologie
2021
Grant Agreement No.:
2019-1-PL01-K1203-065244